## Slide 1
CCNA Routing & Switching — Cheat Sheet
Lệnh / Thao tác | Công dụng ngắn gọn
enable / disable | Vào/thoát Privileged mode (# / >)
exit / logout | Thoát CLI hoặc mode hiện tại
? | Hiển thị lệnh khả dụng ở mode hiện tại
show running-config | Xem cấu hình đang chạy (RAM)
show startup-config | Xem cấu hình lưu (NVRAM)
copy running-config startup-config (copy run start) | Lưu cấu hình hiện tại
erase startup-config | Xoá cấu hình lưu
reload | Khởi động lại thiết bị
configure terminal / conf t | Vào Global Configuration mode
hostname <Tên> | Đặt tên thiết bị
banner motd # <TEXt> # | Thông báo khi login
enable password <pw> | Mật khẩu (cleartext) vào privileged
enable secret <pw> | Mật khẩu (được mã hoá) vào privileged
interface fa0/0 | Vào cấu hình interface Fa0/0
ip address <IP> <MASK> | Gán địa chỉ IP cho interface
no shutdown | Kích hoạt interface
shutdown | Tắt interface
description <text> | Ghi chú interface
show ip int brief | Tóm tắt trạng thái IP và interface
show interfaces | Thông tin chi tiết interface
show version | Thông tin phần cứng / IOS / uptime
show protocols | Trạng thái protocol trên router
show arp / clear arp | Xem / xoá bảng ARP
ping <IP> | Kiểm tra kết nối ICMP
traceroute <IP> (or tracert) | Xác định đường đi gói tin
show cdp neighbors | Xem thiết bị Cisco kề nhau
show cdp neighbors detail | Chi tiết neighbor (IP, IOS, platform)
no cdp run / cdp run | Tắt / bật CDP toàn router
no cdp enable | Tắt CDP trên 1 interface
`ip route <next-hop | exit-int>`
router rip | Vào chế độ RIP
router eigrp <AS> | Vào chế độ EIGRP
router ospf <process-id> | Vào chế độ OSPF
network <net> (trong router mode) | Quảng bá mạng cho RIP/EIGRP
Lệnh / Thao tác | Công dụng ngắn gọn
network <net> <wildcard> area <x> (OSPF) | Quảng bá mạng cho OSPF
show ip route | Xem bảng định tuyến
show ip protocols | Thông tin giao thức định tuyến
debug ip rip | Debug RIP (thận trọng)
vlan <ID> ; name <TÊN> | Tạo VLAN & đặt tên
interface fa0/1 (switch) | Vào config port switch
switchport mode access | Đặt port access
switchport access vlan <ID> | Gán port vào VLAN
show vlan brief | Danh sách VLAN tóm tắt
show mac address-table | Bảng MAC trên switch
access-list <num> permit/deny ... | Tạo standard/extended ACL
ip access-group <num> in/out | Gắn ACL vào interface
username <user> password <pw> | Tạo user cục bộ
line vty 0 4 ; login local | Cấu hình telnet/ssh login
PC / Laptop:
Mở icon PC → Desktop → IP Configuration → điền IP, Subnet Mask, Default Gateway.
Desktop → Command Prompt để chạy ping, tracert, telnet.
Đối với Wireless: Physical → tháo card Ethernet → gắn Wireless card → Desktop → PC Wireless → connect.
Server:
Click server → Config → FastEthernet → gán IP.
Config → Services → bật HTTP, DNS, DHCP… kiểm tra bằng Web Browser trên PC.
Router:
Click Router → console/CLI:
enable
conf t
hostname R1
int fa0/0 → ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 → no shutdown
exit → copy run start

## Slide 2
Switch:
enable → conf t
Tạo VLAN: vlan 10 → name Sales
Gán port: int fa0/1 → switchport mode access → switchport access vlan 10
Lưu: copy run start
Cloud / ISP (mô phỏng Internet):
Thêm Cloud → cấu hình FastEthernet/Serial IP → dùng làm gateway ra WAN.
Mô hình LAN cơ bản — bước tổng quát:
Kéo: Router ←→ Switch ←→ PC/Server.
Dùng cáp thẳng: PC ↔ Switch ; Switch ↔ Router. Dùng cáp Serial: Router ↔ Router.
Gán IP cho tất cả endpoint và interfaces.
no shutdown các interface.
Test: PC → ping default-gateway → ping tới server → ping giữa router.
IP là 32-bit (4 octet).
Netmask (subnet mask) phủ bit mạng = 1 và bit host = 0.
CIDR: ví dụ /24 nghĩa là 24 bit mạng, 8 bit host.
Wildcard mask = 255.255.255.255 - subnet mask (bit đảo).
Số host khả dụng = 2^(32 - prefix) - 2 (trừ network & broadcast).
Block size (increment) cho octet chứa bit subnet cuối = 256 - (giá trị octet mask)
Network address = IP & subnet-mask (AND bitwise).
Broadcast address = Network address | wildcard (OR bitwise) hoặc network + block_size - 1 ở octet tương ứng.
Host range = network + 1 → broadcast - 1.
/24 → 255.255.255.0 → hosts = 254 → block = 256 (subnet per network)
/25 → 255.255.255.128 → hosts = 126 → block = 128
/26 → 255.255.255.192 → hosts = 62 → block = 64
/27 → 255.255.255.224 → hosts = 30 → block = 32
/28 → 255.255.255.240 → hosts = 14 → block = 16
/29 → 255.255.255.248 → hosts = 6 → block = 8
/30 → 255.255.255.252 → hosts = 2 → block = 4
Phương pháp nhanh (3 bước)
Xác định prefix (ví dụ /26) ⇒ tìm block size: 256 - mask_octet ở octet chứa host bits (ví dụ /26 mask last octet = 192 → 256-192 = 64).
Tìm network: chia giá trị của octet IP cho block size → lấy floor × block size. (Nếu IP là 192.168.1.10 /26 → last octet 10; 10 // 64 = 0 → network last octet = 0 → network = 192.168.1.0.)
Broadcast = network + block_size - 1 (ở cùng octet): 0 + 64 -1 = 63 → 192.168.1.63. Host range: 192.168.1.1 → 192.168.1.62.
Được thiết kế bởi Nguyễn Ngọc Hùng